# Destilador de Agua CUEM controlado por Arduino
El destilador tiene los siguientes elementos
1- destilador:
manguera de ingreso de agua al refrigerante
manguera de salida de agua destilada
manguera de sobrante de agua
Alimentacion 220 V

2- accesorios
valvula solenoide de corte/apertura de agua. Funciona a 220 V
flujimetro Water flow sensor YF-S401
sensor de temperatura de salida de agua
presurostato para control de bidón lleno
2- Arduino Nano
Boton de arranque del sistema
relay control valvula solenoide
display 16X2 mostrar estado: flujo de agua y temperatura
relay control contactor de alimentacion resistencia
minishield ethernet: transmitira datos temperatura y flujo a un canal de thingspeak.

## FUNCIONAMIENTO
Arduino nano controlara el funcionamiento
1- Al alimentar arduino 1, comenzara el sketch
2- se activara la valvula solenoide de ingreso de agua hasta que el destilador este lleno. Se establecera un tiempo en base a las pruebas de funcionamiento
3- El sistema controlara el flujo de agua. Si es el correcto, se activara el relay que controla la resistencia del destilador
4- Arduino chequeara si el bidon esta lleno. En caso de estarlo no arrancara
5- Durante el funcionamieno arduino controlara flujo, temperatura de salida de agua y llenada de bidón. Ante señales de cada uno de ellos cortara primero la resistencia y luego el flujo de agua.

## Medidor de flujo
https://bc-robotics.com/tutorials/using-a-flow-sensor-with-arduino/

sensor YF-S401
flujo 0.3-6 L/min
presion <0.8MPa = aproximadamente 85 m de agua.
Las redes domiciliarias habitualmente tienen 0.1 Mpa
cada pulso corresponde a 2.25 ml